## Slide 1
TRABAJO DE FINAL DE GRADO · INGENIERÍA MECÁNICA
Análisis numérico de flujos
magnetohidrodinámicos en
canales y expansiones
Autor: Joan Comabella Llavina
Director: Javier Principe
Universitat Politècnica de Catalunya · EEBE · Junio 2026

## Slide 2
01
CONTEXTO Y MOTIVACIÓN
Del Sol a la fusión nuclear
Por qué estudiar el comportamiento de metales líquidos bajo campos magnéticos intensos.

## Slide 3
CONTEXTO
El Sol y la energía de fusión
El Sol se alimenta de fusión
En su núcleo, los núcleos ligeros se fusionan liberando enormes cantidades de energía. Es el mismo proceso que alimenta a todas las estrellas.
Una fuente limpia y abundante
A diferencia de los combustibles fósiles, la fusión no emite CO₂ durante su operación y genera residuos radiactivos de vida corta y reducidos.
Reproducirla en la Tierra
Proyectos como ITER buscan demostrar la viabilidad científica y tecnológica de la fusión, recreando los procesos del interior de las estrellas.
Contexto · Energía de fusión
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
3

## Slide 4
CONTEXTO
Reproducir el Sol: el reactor tokamak
Esquema de un reactor tipo tokamak (K-DEMO, CC BY 3.0)
El plasma alcanza varios millones de grados: no puede tocar ningún material sólido.
Se confina mediante campos magnéticos intensos que lo mantienen alejado de las paredes.
La energía generada debe extraerse de forma eficiente y segura.
Alrededor de la cámara se sitúan mantos reproductores (breeding blankets) con metales líquidos.
Contexto · El tokamak
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
4

## Slide 5
CONTEXTO
¿Por qué la magnetohidrodinámica?
La refrigeración con metales líquidos conductores, inmersos en campos magnéticos intensos, hace aparecer fenómenos magnetohidrodinámicos (MHD) que condicionan todo el flujo.
Fluido conductor
Litio o aleaciones de plomo-litio circulan como refrigerante y participan en la producción de tritio.
Campo magnético
El intenso campo de confinamiento atraviesa el fluido e induce corrientes eléctricas en su interior.
Fuerza de Lorentz
La interacción corriente–campo frena y redistribuye el flujo, modificando velocidad y presión.
Impacto en el diseño
Cambian los perfiles de velocidad, aumentan las pérdidas de presión.
Contexto · Por qué la MHD
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
5

## Slide 6
CONTEXTO
Objetivos y alcance del trabajo
Objetivos
Analizar flujos MHD mediante simulación numérica en distintas geometrías.
Estudiar la influencia de parámetros como el número de Hartmann y de Reynolds.
Desarrollar herramientas propias de postproceso y visualización.
Validar los resultados frente a referencias de la literatura.
Alcance
Dos casos de estudio: el problema de Hunt y una expansión brusca.
Postproceso de resultados ya simulados (no se desarrolla el modelo numérico).
Sin validación experimental propia: comparación con datos publicados.
Perfiles, isolíneas, corrientes, presión y líneas de corriente.
Contexto · Objetivos
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
6

## Slide 7
02
MARCO TEÓRICO
Ecuaciones, fuerzas y parámetros
Las bases físicas y matemáticas que gobiernan los flujos MHD estudiados.

## Slide 8
MARCO TEÓRICO
De Navier–Stokes a la MHD
Se consideran fluidos incompresibles y conductores. La conservación de masa impone ∇·v = 0. La diferencia clave está en la ecuación de cantidad de movimiento:
FLUIDO CONVENCIONAL
ρ [ ∂v/∂t + (v·∇)v ] = −∇p + μ∇²v
Inercia y convección a la izquierda.
Gradiente de presión y fuerzas viscosas a la derecha.
Perfil de velocidad parabólico desarrollado.
FLUJO MHD
ρ [ ∂v/∂t + (v·∇)v ] = −∇p + μ∇²v + j × B
Aparece un término extra: la fuerza de Lorentz j × B.
Frena el fluido y redistribuye el flujo según la geometría.
Las corrientes cumplen además ∇·j = 0.
Marco teórico · Ecuaciones
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
9

## Slide 9
MARCO TEÓRICO
La fuerza de Lorentz
Fuerza sobre un conductor con corriente I en un campo B
Aproximación de bajo Reynolds y alto numero Hartmann: el campo aplicado domina sobre el inducido.
Esas corrientes interactúan con B y dan la fuerza de Lorentz F = j × B.
Es el principal mecanismo de acoplamiento entre el campo magnético y el movimiento del fluido.
F = j × B
Marco teórico · Fuerza de Lorentz
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
10

## Slide 10
MARCO TEÓRICO
Números adimensionales
Re
Número de Reynolds
ρv₀L / μ
Fuerzas inerciales frente a viscosas.
Ha
Número de Hartmann
B L √(σ/μ)
Fuerzas electromagnéticas frente a viscosas.
N
Parámetro de interacción
Ha² / Re
Fuerzas electromagnéticas frente a inerciales.
Capas de Hartmann: Al aumentar Ha aparecen capas límite muy finas junto a las paredes perpendiculares a B, con espesor δH ∼ L / Ha. El núcleo del flujo se vuelve cada vez más uniforme.
Marco teórico · Adimensionales
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
11

## Slide 11
MARCO TEÓRICO
Condiciones de contorno
No deslizamiento (no-slip)
La velocidad del fluido se anula en las paredes sólidas. Genera las capas límite viscosas.
Entrada y salida
El flujo se impulsa mediante un gradiente de presión aplicado a lo largo del conducto.
Paredes eléctricamente aislantes
Corriente normal nula: la corriente no atraviesa la superficie. Es lo que caracteriza al problema de Hunt.
Parámetros de estudio
Las simulaciones se barren para distintos valores de Re y Ha, controlando los efectos relativos.
Marco teórico · Contorno
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
12

## Slide 12
METODOLOGÍA
Del resultado a la figura
Un flujo de trabajo automatizado en Python convierte los resultados brutos en figuras comparables.
Simulación
.pvtu / VTK con velocidad, presión, j y φ
→
ParaView
Lectura de mallas y PlotOverLine
→
Python
NumPy + Matplotlib: perfiles automáticos
→
Comparación
Superposición con datos de referencia (.agr)
Herramientas de código abierto que permiten analizar de forma sistemática decenas de casos con distintos Ha y Re.
Metodología · Postproceso
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
13

## Slide 13
03
APLICACIÓN I
El problema de Hunt
Flujo en canal rectangular entre placas paralelas con campo magnético perpendicular.

## Slide 14
PROBLEMA DE HUNT
Configuración del problema
Geometría del problema de Hunt
Canal rectangular; el fluido circula impulsado por un gradiente de presión.
Campo magnético uniforme perpendicular a la dirección principal del flujo.
Paredes con condición no-slip y eléctricamente aislantes (corriente normal nula).
Caso de referencia: existen soluciones publicadas para validar el modelo numérico.
Hunt · Configuración
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
15

## Slide 15
PROBLEMA DE HUNT
Perfiles de velocidad · efecto moderado
Ha = 10
Ha = 100
Para Ha bajo el perfil es suave, con el máximo en el centro. Al aumentar Ha, el campo gana protagonismo: el centro se aplana y la velocidad se concentra cerca de las paredes laterales. La simulación (u, uh) coincide con la referencia (u_ref).
Hunt · Velocidad
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
16

## Slide 16
PROBLEMA DE HUNT
Perfiles de velocidad · capas de Hartmann
Ha = 1000
Ha = 10000
Para Ha elevado casi toda la sección tiene velocidad prácticamente constante. Las variaciones quedan confinadas en capas de Hartmann cada vez más finas (δ ∼ L/Ha) junto a las paredes. Es justo el comportamiento esperado teóricamente para el flujo de Hartmann.
Hunt · Velocidad
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
17

## Slide 17
PROBLEMA DE HUNT
Densidad de corriente eléctrica
Densidad de corriente · Ha = 100
Densidad de corriente · Ha = 1000
Las corrientes inducidas son las responsables de la fuerza de Lorentz. Al crecer Ha la corriente se concentra cada vez más cerca de las paredes, con un buen ajuste entre simulación (j, jh) y referencia (j_ref).
Hunt · Corriente
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
18

## Slide 18
PROBLEMA DE HUNT
Isolíneas de velocidad
Ha = 10
Ha = 100
Ha = 1000
Las isolíneas dan una visión global del campo de velocidad. Al aumentar Ha se agrupan junto a las paredes (fuertes gradientes en las capas de Hartmann) y se separan en el núcleo, evidenciando la redistribución del flujo por el campo magnético.
Hunt · Isolíneas
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
19

## Slide 19
04
APLICACIÓN II
Flujo en expansiones
Un cambio brusco de sección obliga al flujo a redistribuirse: presión, velocidad y trayectorias.

## Slide 20
EXPANSIÓN
Configuración del problema
Geometría con expansión brusca
Sección de entrada constante seguida de una expansión brusca de sección.
Dominio de x = −8 a x = +8, con la expansión en torno a x = 0.
Campo magnético uniforme; no slip en las paredes; gradiente de presión entrada y salida.
Malla de elementos finitos adaptada para capturar los gradientes en la expansión.
Se barren distintos valores de Hartmann y Reynolds.
Expansión · Configuración
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
22

## Slide 21
EXPANSIÓN
Análisis de presión
Caída de presión · Ha = 1000
Caída de presión · Ha = 2000
La presión disminuye a lo largo del conducto y cambia de pendiente en la expansión. La simulación (línea) reproduce bien los datos de referencia para distintos N, con mejor ajuste para números de interacción elevados.
Expansión · Presión
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
23

## Slide 22
EXPANSIÓN
Análisis de velocidad
Velocidad media a lo largo del tubo · Ha = 10
Velocidad media a lo largo del tubo · Ha = 100
Al atravesar la expansión la velocidad cae bruscamente (mayor sección disponible). Aguas abajo el flujo se readapta hasta un nuevo régimen desarrollado.
Expansión · Velocidad
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
24

## Slide 23
EXPANSIÓN
Líneas de corriente
Streamlines · Ha = 10
Streamlines · Ha = 2000
Las trayectorias se reorganizan al ocupar el volumen extra tras la expansión. Con Ha bajo hay más dispersión y movimientos secundarios; al aumentar Ha las líneas se vuelven más rectilíneas y el flujo, más laminar y estable.
Expansión · Líneas de corriente
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
25

## Slide 24
CIERRE
Conclusiones
Canales (Hunt)
Al crecer Ha el flujo se uniformiza en el centro y las capas de Hartmann se estrechan; corriente y fuerza de Lorentz explican esas modificaciones.
Expansiones
La expansión redistribuye el flujo y modifica la caída de presión; las fuerzas electromagnéticas ordenan el flujo aguas abajo.
Validación
Buena concordancia con los datos de referencia, especialmente para números de interacción elevados.
Metodología
Se ha construido un flujo completo de postproceso en Python y ParaView, reutilizable en futuros estudios MHD.
Conclusiones
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
26

## Slide 25
CIERRE
Sostenibilidad y líneas futuras
Sostenibilidad
Trabajo íntegramente computacional, sin riesgos para personas ni entorno.
La simulación evita costosas pruebas experimentales y ahorra materiales.
Consumo energético estimado reducido (~50 kWh) con software de código abierto.
Contribuye al desarrollo de tecnologías energéticas más sostenibles.
Líneas futuras
Extender el análisis a geometrías más complejas.
Estudiar otros regímenes de flujo y nuevos rangos de parámetros.
Comparar con simulaciones 3D de mayor resolución.
Validar frente a nuevos datos experimentales.
Hacer la propria simulación numerica
Sostenibilidad y futuro
Joan Comabella · TFG · UPC–EEBE
27

## Slide 26
GRACIAS POR SU ATENCIÓN
¿Preguntas?
Joan Comabella Llavina · Director: Javier Principe
Análisis numérico de flujos magnetohidrodinámicos en canales y expansiones · UPC–EEBE · 2026